УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Симского городского поселения

от ______________ № _______

# ПРОЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ (внесение изменений)

# в схему теплоснабжения Симского городского поселения на период до 2027 года

г. Сим	             «11» марта 2016г.

| № п/п | № страницы | Дополнения, изменения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Страница 11 | Заменить «…70 Гкал/час…» на «..60 Гкал/час…» |
| 2. | Страница 19 | Удалить «ДЕ-16-14-ГМ №3 мощностью 10 Гкал/ч» |
| 3. | Страница 20 | Удалить «ДЕ-16-14ГМ: БУК 1М Кристалл – 1 шт.» |
| 4. | Страница 39 | Заменить «…70 Гкал/час…» на «..60 Гкал/час…» Заменить «…30,146 Гкал/час…» на «..20,146 Гкал/час…» |
| 5. | Страница 44 | Дополнить абзац «- установку дополнительного водогрейного котла в котельной расположенной по ул.Пушкина, 1, мощностью 5 Гкал/час, для нужд горячего водоснабжения потребителей Симского городского поселения в летний период;» |
| 6. | Страница 45 | Абзац «На котельной расположенной по адресу г. Сим ул. Пушкина, 1 предлагается произвести реконструкцию парового котла ДЕ 16-14ГМ для перевода в водогрейный режим. Реконструкция паровых котлов для работы в водогрейном режиме производится согласно техническим условиям 99.0002.835 ТУ и другой технической документации, разработанной заводом – изготовителем.» изложить в следующей редакции «На котельной расположенной по адресу г. Сим ул. Пушкина, 1 предлагается установить дополнительный водогрейный котел мощностью 5 Гкал/час, для нужд горячего водоснабжения потребителей Симского городского поселения в летний период.» |
| 7. | Страница 52 | Заменить «…Мазут…» на «..Дизельное топливо…» |
| 8. | Страница 61 | Заменить «…70 Гкал/час…» на «..60 Гкал/час…» Заменить «…80 Гкал/час…» на «..65 Гкал/час…» |
| 9. | Страница 62 | РАЗДЕЛ 4. Абзац 1. «На котельной расположенной по адресу г. Сим ул. Пушкина, 1 предлагается произвести реконструкцию парового котла ДЕ 16-14ГМ для перевода в водогрейный режим.» изложить в следующей редакции «На котельной расположенной по адресу г. Сим ул. Пушкина, 1 предлагается установить дополнительный водогрейный котел мощностью 5 Гкал/час, для нужд горячего водоснабжения потребителей Симского городского поселения в летний период.» |
| 10. | Страница 64 | Заменить «…Мазут…» на «..Дизельное топливо…» |
| 11. | Страница 65 | РАЗДЕЛ 7. Абзац 1. В данной работе была рассмотрена реконструкция котельных ОАО «Челябоблкоммунэнерго» с переводом парового котла ДЕ-16-14 в водогрейный режим, ООО «Горкомети» с заменой котлов КВ-3/95 на КВ-ГМ-3,48-95Н, при-мерные инвестиции представлены в таблице.» изложить в следующей редакции «В данной работе предлагается установить дополнительный водогрейный котел мощностью 5 Гкал/час, для нужд горячего водоснабжения потребителей Симского городского поселения в летний период, ООО «Горкомети» с заменой котлов КВ-3/95 на КВ-ГМ-3,48-95Н, примерные инвестиции представлены в таблице.» |