Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________________ Р.Р. Гафаров «___» _____________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2017 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт дорожного полотна в г. Сим, Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «28» июня 2017 г.;

- конечный срок – «07» июля 2017 г.

Требования к выполняемым работам: выполнение работ производить согласно ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы».

1. Отсыпка дорожного полотна переулка от здания № 7 «А» по ул. Революции до дома № 104 по                 ул. Володарского размером 77х5 метров (385 м2) щебнем – 10 см., с последующим уплотнением.

2. Ремонт дорожного покрытия по ул. Заводская от филиала МКОУ СОШ №1 до дома № 4 «А» по                ул. Бр. Буяновых (255 м2) щебнем – 10 см.,  с последующим уплотнением.

Наименование, характеристики и количество применяемого материала                         табл. № 1

| № п/п | Применяемый материал | Объём | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень из природного камня для строительных работ | 64 м3 | марка 1400,фракция 20-40мм |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                           С.Н.Вершков