Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения _______________ А. Д. Решетов «____» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на устройство дорожных знаков в г. Сим Челябинской области

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «15» июля 2016 г.;

- конечный срок – «29» июля 2016 г.

Требования к выполняемым работам: работы выполнить  в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Установка дорожных знаков

| № п/п | Наименование работ | Кол-во | Место установки знаков | 5.19.1 | 5.19.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью: 5.19.1/ 5.19.2 «Пешеходный переход» | 18шт | г. Сим ул. Гузакова, 8 | 1шт | 1шт |
|  |  |  | г. Сим ул. Революция, 7 | 2шт | 2шт |
|  |  |  | г. Сим ул. Кирова, 32 | 2шт | 2шт |
|  |  |  | г. Сим ул. Курчатова, 8 | 2шт | 2шт |
|  |  |  | г. Сим ул. Пушкина, в районе МКОУ «СОШ» № 1 | 2шт | 2шт |
|  | 9 шт | 9 шт |

Наименование, характеристики и количество применяемого товара

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка дорожная металлическая, из круглых труб и гнутосварных профилей | 9шт | длина 4м Ø 76мм |
| 2 | Хомут | 9шт | Ø 76мм |

И.о. начальника отдела РИиБ администрации СГП                                                   С. Н. Чванов