Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок

| СОГЛАСОВАНО Руководитель контрактной службы ___________________ Р.Р. Гафаров «___» ______________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Симского городского поселения ______________ А.Д. Решетов «___» __________ 2016 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу потолочных светодиодных светильников в помещениях администрации Симского городского поселения

Заказчик: Администрация Симского городского поселения.

Место выполнения работ: Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, д. 6.

Срок выполнения работ:

- начальный срок – «18» ноября 2016 г.;

- конечный срок – «22» ноября 2016 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп – 10 шт. |
| 2. | Монтаж потолочных светодиодных светильников (Панель светодиодная универсальная, мощность 36Вт. напряжение 220 В, размер 595*595*28) – 19 шт. |

Светильники передаются Подрядчику Заказчиком по Акту приема-передачи до начала выполнения работ.

Требования к выполняемым работам:

- Работы по монтажу, подключению электропитания и наладке оборудования выполняются техническими средствами Подрядчика и включаются в стоимость монтажа.

- Исполнитель строго соблюдает на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, требования охраны труда.

- По окончании монтажа с целью определения качества выполненных работ выполняется тестовый запуск смонтированного оборудования. После запуска работа оборудования тестируется во всех режимах. При тестировании производится проверка всех функциональных режимов работы смонтированного оборудования. По окончании тестирования смонтированное оборудование предъявляется представителю Заказчика.

- Выполнять работы в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.

- Ежедневно осуществлять уборку объекта монтажа и вынос (вывоз) мусора своими силами.

- Обеспечить безопасность выполняемых работ в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и др.

Ведущий специалист экономического

отдела администрации                                                                                          Ю.В. Булыкина